大庆油田总医院听力计采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：听力计

数    量：1套

设备用途：它测定患者对各种频率感受性大小的仪器，通过与正常听觉相比，就可确定听力损失情况。它可为听力师、耳科医生提供整个临床测试序列，测试结果精确，对评估听觉功能十分必要。

2、预算金额：22万元

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

- 技术参数要求：

1、通道: 两路分开的完全独立的通道。

* 2、频率: 气导和自由声场125-12500Hz;骨导250-8000Hz。

3、刺激类型：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪音、脉冲FRESH噪音。

4、掩蔽类型:窄带噪声、言语噪声、白噪声（宽带噪声）。

* 5、声强精度：气导：125至5,000Hz: ±3dB 5,000至12500Hz: ±5dB；骨导：250至5,000Hz: ±4dB 5,000至8,000Hz: ±5dB。

6、衰减器：1，2，或5dB步进。

* 7、声强最大范围: 气导:-10-120~125dB HL,500-4000Hz；骨导:-10-80dB HL,500-3000Hz。

8、最大谐波失真：气导：＜2.5%  骨导：＜5%。

9、输出：气导：3×2单身道插孔，1/4”；骨导：2×单声道插孔，1/4”；

9.1、内置功放的声场输出：4声道音箱,4×40W峰值，8∩负载；

9.2、外接功放的声场输出：4声道莲花接口，4×1.6Vrms；

10、外部输出：

10.1、CD/磁带：0.2至2.0Vrms,10K∩2×莲花接口；

10.2、回话麦克风:驻极体麦克风；输入电压;0.002至0.02Vrms；
10.3、输入阻抗：2.21 K∩，3.5mm插孔；

11、给声形式： 正常：当给声健按下时给声刺激；持续給声：当給声健按下时信号中断;脉冲：脉冲信号 ;脉冲宽度：200ms开启和200ms关闭。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。