大庆油田总医院空气波压力治疗仪采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：空气波压力治疗仪

数    量：9套

设备用途：用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿的治疗。

2、预算金额：27万元，3万元/套

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1、操作方式: 7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

* 2、血液回盈侦测功能: 具有

3、通道数: 两路物理通道，并可同时、间歇、按顺序充放气

4、气囊腔道数: 双腿四腔（或八腔气囊），支持每腔压力单独可调

5、气囊种类支持: 腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔分体式气囊（重复性、单人使用）、三腔小腿气囊（重复性、单人使用）、臂部三腔气 囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部气囊（KF）

6、气囊自动识别: 自动实时快速识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现“一键治疗”

7、屏幕界面旋转功能: 支持一键式屏幕旋转功能，无需校正即可180度旋转屏幕

8、压力范围: 0-240mmHg

9、充气速度: 充气速度1-6级可调，充满单腔的时间10s以内

10、零压跳过功能: 具备单腔零压跳过功能

11、治疗时间: 治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗

12、治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗、逆序挤压模式以及高级治疗模式

13、治疗方案：＞20种

*14、无线扩展功能：支持无线扩展功能，可将多台设备共同连接。可连接空气波中央工作站，实现联网功能

15、提示及报警功能：具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能

16、患者信息储存：具备无限存储扩展功能，实现患者信息及治疗记录无限量储存

*17、安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。