大庆油田总医院半自动凝血分析仪（ACT）项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：半自动血凝分析仪（ACT）

数    量：3套

设备用途：用于心脏手术血液体外循环时以及在搭桥手术、ICU/CCU、ECMO、血滤、血管造型术等患者的溶栓以及肝素治疗时的ACT值的测定。

2、预算金额：6万元  2万元/套

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、签订合同前,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参

与投标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理

授权或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并

加盖生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对

本标段的授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件并加

盖生产厂家或区域代理商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1.检测通道：1个检测通道

2.显示系统：≥3.5寸彩色触摸屏

*3.软件系统：uCOS-III

*4.结果数据管理：最多可存储300条历史记录，12条质控记录

*5.扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码

*6.打印系统：可用miniUSB接口外接打印机

7.通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口

8.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙

9.尺寸：≤220×175×130mm （长×宽×高）

10.重量：≤860g

环境要求参数

1.操作温度：10℃-32℃

2.操作相对环境湿度：10%-80%（无冷凝）

*3.储存温度：-10℃-50℃

*4.储存相对环境湿度：10%-90%

5.电源：电源适配器：AC220±22V,50±3Hz，内部电池：7.2V (2节)

6.放置要求：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条以上不符则亦将视为废标。