大庆油田总医院通道式洗碗机采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：通道式洗碗机(带烘干机)

数    量：1套

设备用途：餐厅洗碗间用

2、预算金额：27.1万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、签订合同前,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参

与投标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理

授权或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并

加盖生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对

本标段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

5、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

6、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

- 技术参数要求：

1、洗涤能力：两档洗涤速度260/173筐小时；

*2、最大洗涤量：4680碟/小时 (10寸碟)，6500杯/小时 (25格/筐)

· 3、装载高度：≥440mm

· 4、清洗温度：55～65 ℃

· 5、喷淋温度：82～90 ℃

· 6、耗水量：≤320L/h

· 7、预洗区洗臂数量：上2/下1

· 8、主洗区洗臂数量：上4/下3

· 9、功率：380V/50kW

· 10、外形尺寸：≤2452×772×2150mm

· 11、电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断

*·12、 小预洗缸，减少餐具预处理时间，提高清洗效果

*·13、 8字形内凹防堵喷嘴，保证效率，清洗效果

· 14、双层隔热门，保温、隔热、降噪

*·15、 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便

*· 16、圆角且一体拉伸的深水箱，保证卫生安全

· 17、配备急停开关、主开关、喷淋触控器

· 18、配备限位开关，防止误操作带来意外机器损伤

· 19、烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖，功率≥5kW、电压380V

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。