大庆油田总医院监护仪采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称:监护仪

数    量：1台

设备用途：监测患者实时动态生命体征的各项参数，为医生提供准确数值完成治疗。

- 预算金额：监护仪1.1万元/台

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、签订合同前,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参

与投标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理

授权或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并

加盖生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对

本标段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1、监护仪外形结构：

1.1便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

1.2≥10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

1.3整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

2、监测参数：

2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

2.3心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择

2.4具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

*2.5提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

2.6血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

2.7安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

2.8支持≥24种心律失常分析,包括房颤分析。

2.9采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

2.10无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式

*2.11成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

2.12小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

2.13新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

*2.14提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

3、系统功能：

3.1支持中/英文输入

3.2具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.3具备报警集中设置功能

3.4具备血液动力学、药物计算功能

3.5支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能

3.6具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

3.7具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.8具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

3.9标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时

3.10支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

*3.11主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

4、安全与认证：

4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。

*4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，产品设计使用年限≥8年。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。