手术器械

技术参数要求：

1、小切口组织钳

* ①有效工作长度≥340mm，头宽≥8mm，杆径≤5mm，双关节，滑板式，弯，匙形，淋巴，指圈式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

②有效工作长度≥340mm，头宽≥10mm，杆径≤5mm，双关节，滑板式，弯，匙形，淋巴，指圈式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

2、海绵钳

①有效工作长度≥310mm，蛇头型，头宽≥5mm，弯，横齿，杆径≤5mm，滑板式，双关节，带锁扣，指圈式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

* ②有效工作长度≥340mm，头宽≥10mm，杆径≤5mm，双关节，滑板式，弯有齿，指圈式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

3、血管钳

* ①有效工作长度≥330mm，头宽≥2.5mm，1×2凹凸齿，圆弯，头弯高度≥16mm，滑板式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

②有效工作长度≥330mm，弧高≤20mm，杆径≤5mm，滑板式，双关节，1×2凹凸齿，带锁扣，指圈式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

* ③有效工作长度≥330mm，头宽≥2.5mm，1×2凹凸齿，圆弯，头弯高度≥25mm，滑板式；表面刷光处理；采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC

4、单极抓钳

①有效工作长度≥330mm，直径≤5mm,插入部分最大宽度≤5.0mm，钳头张开幅度≥63°  * ②盲拆盲装结构设计，盲拆盲装即可精准对位

③可持续耐134℃及以上高温、高压201.7KPa-229.3KPa消毒

* ④表面粗糙度≤0.8um

⑤耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

⑥钳头张口≥73°，采用马氏体不锈钢

* ⑦采用快拆式分体结构可拆为三部分，实现任意组配，便于清洗及维护

5、心脏手术剪

有效工作长度≥340mm；杆经≤6mm；双关节无锁扣；弯头；材质为630不锈钢

6、胸腔组织钳

有效工作长度≥320mm；杆经≤6mm；双关节；有锁扣；钳头长≥40mm内侧为碗状；材质为630不锈钢

* 7、凹凸齿止血夹

有效工作长度≥70mm，钳头长≥40mm；弯型，材质为630不锈钢

* 8、胸腔吸引管

外部外径D：Φ6±0.3mm 头弯≥30°，有效工作长度≥390mm，带手柄；材质为630不锈钢

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。

电切内窥镜及附件（镜头）、电切内窥镜及附件（工作手件）

技术参数要求：

电切内窥镜及附件（镜头）

1、*广角镜25°或者30°，宝石镜面，工作长度≥302mm

2、中心分辨率：3.348C/°

3、景深范围：3mm～50mm

4、光谱显色指数Ra≥85

5、有效光度率DM≥1000

6、*可与医院现有电切镜配套使用

电切内窥镜及附件（工作手件）

1、被动式操作器

2、Fr26外鞘，Fr24内鞘

3、工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计

4、*能与国产的同品牌尿道膀胱镜镜鞘、组织刨削器配接使用

5、*可与医院现有电切镜配套使用

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。

揿针

技术参数要求：

⚫ 揿针针体采用奥氏体不锈钢丝材料制成。

⚫ 单独无菌包装

⚫ 贴附时间一般应小于 24 小时。

⚫ 胶贴透气，防水，防过敏

⚫ 规格：粗细 0.20mm-0.25mm，长度 0.5mm-2.5mm

膀胱镜

技术参数要求：

- *视向角≥70°

- 视场角≥80°

- 工作长度≥302mm，最大插入部外径4mm，工作距离≥10mm

- 角分辨力5C/°，景深范围：3-150mm

- *可高温高压消毒，消毒次数≥500次

- *使用年限≥3年

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。

医用固定带

技术参数要求：

膝关节固定带I型:

L号（43、33）*54

M号（41、31）*53

S号（39、29）*52

骨折固定夹板

技术参数要求：

成人型 大L（190*60*50一块

170*60*50一块170*25 二块）

成人型 中 M（一块155*60*50一块155*25二块）

成人型 小 S（55*55*45一块140*55*45一块140*25二块）

儿童型 大L（140*50*40一块

130*50*40一块130*20二块）

儿童型 中M（130*45*35一块120*45*35一块120*20二块）

儿童型 小S（120*40*30一块110*40*30一块110*20二块）