耗材名称:免疫球蛋白 G4 测定试剂盒 (散射比浊法)、 0UMU样本密度分离液、0QUB 清洁剂 (Clean SCS)

功能要求:

1.用于检测血清中免疫球蛋白亚型IGG4的含量

2.需要与科室现有设备，西门子全自动蛋白分析仪(BNII)配套使用

3.试剂稳定，抗干扰能力强，线性范围宽。

4.试剂所使用抗体无已知的交叉反应。

耗材名称:人β淀粉样蛋白 1-42(A β1-42)检测试剂盒(酶联免疫法)

功能要求:采购标的需求功能及技术要求

1.用于体外定量检测人血清中的人β 淀粉样蛋白 1-42 (Aβ1-42)的浓度

2.适用于带有 450nm 波长的酶标分析仪

3.准确度:将已知浓度的人B 淀粉样蛋白1-42 (Aβ1-42) 加入到血清基质中，回收率应在(85%~115%) 范围内

4.最低检测限:应不大于31.25pg/mL

5.线性:在31.25~500pg/mL 范围内，线性相关系数r≥0.990

6.重复性:变异系数 CV (%)值≤15%

7.批间差:变异系数 CV (%) 值≤15%

耗材名称:中性粒细胞载脂蛋白检测试剂盒 (酶联免疫法)

功能要求:

1.需要使用科室现有酶标仪，手工操作即可

2.试剂耗材为中性粒细胞载脂蛋白检测试剂盒检测方法为酶联免疫法

3.试剂灵敏度高，精密度好，变异系数小。

耗材名称:人磷酸化 tau-181 蛋白检测试剂盒(酶联免疫法)

功能要求:

1.用于体外定量检测人血清中的人磷酸化 tau-181蛋白(ptau181)的浓度

2.适用于带有 450nm 波长的酶标分析仪

3.准确度:将已知浓度的人磷酸化 tau-181 蛋白加入到血清基质中，回收率应在 (85%~115%) 范围内

4.最低检测限:应不大于5pg/mL

5.线性:在 5~100pg/mL 范围内，线性相关系数r≥0.990

6.重复性:变异系数 CV (%)值≤15%

7.批间差:变异系数 CV (%) 值≤15%

耗材名称:七种肺相关抗体测试剂盒(酶联免疫法）

功能要求:

七种肺癌相关抗体,用于定性检测七种肺癌相关抗体的浓度能够使用的标本类型为血清，试剂盒能够在 4-8℃保存6-12个月