大庆油田总医院联影uCT528的球管项目需求及技术参数要求

- 项目概况

1、采购内容

配件名称：uCT528的球管     数量：1个

配件用途：uCT528的球管是设备正常运行主要配件。

- 技术参数要求：

1.型号：uCT528的配套球管

2.球管热容量：3.5MHU

3.焦点大小：小焦点：0.7 mm×0.8mm      大焦点：1.2 mm×1.4mm

4.球管阳极最大散热率： 395kHU/min

5.阳极靶面直径：140mm；

6.管电压档位；70KV，80KV，100KV，120KV，140KV；

7. 最小管电压：70KV

8.最大管电压：140 KV

9.最小管电流：10mA

10. 最大管电流：350mA

11.球管灯丝最大瞬时电流：6A.

三、其它

1、*提供完整产品合格证。

2、*安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

| 设备使用科室 负责人签字 | 维修组工程师签字 | 维修组负责人签字 | 医学工程部负责人签字 | 主管院领导 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |