大庆油田总医院电动牵引装置采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：电动牵引装置

数    量：2台

设备用途：电动牵引装置是用做治疗颈椎腰椎等方面的疾病。电动牵引装置是一种采用机械传动实行牵引的一种新颖器械。应用人体生理学与机械物理力学科学结合特点，广泛应用于各种急慢性损伤引起的腰椎间盘突出、腰痛、放射性腿脚麻木、行走无力而引起腿脚肌肉萎缩，以及外伤性颈椎骨折、错位、脱位等症状；也可适用于颈椎性头晕目眩，头痛耳鸣、血压异常等临床症状。

2、预算金额： 18万

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

1、大屏幕液晶中文LCD≥320×240显示屏，可进行实时动态的数值监控，触摸式按键

★2、≥8种牵引模式:间歇模式、静态模式、渐进/间歇模式、渐进/静态模式、渐进/回归模式、循环/间歇模式、循环/静态模式、循环模式。

★3、在治疗过程中根据需要不停机实时调整牵引力；实时监控牵引力负载，进行自动牵引力补偿功能；可编辑的治疗程序≥30个。

★4、上肢固定方式：配有胸部固定带和腋窝支架2种胸部固定方式，防止牵引时腋下血液循环不畅的发生。

5、自检功能:确保牵引力的准确性，确保牵引过程的安全性，提示错误原因。

6、紧急停止开关，牵引过重保护电路电子监控装置。

7、电子声频报警或视频显示治疗结束。

8、电源：AC220V，50Hz。

9、牵引力：1-90公斤，残留力：0-89公斤。

10、持续时间：0-99秒间隔1秒递增或连续。

11、缓和时间：0-99秒间隔1秒递增。

12、治疗时间：1-99分或连续。

★13、5种预设的牵引速度: 1:1、1:2、1:4、1:6、1:8。

- 定时器：1-99min。

- 15、主机尺寸：≤260（W）×350（D）×295（H）mm。

15、重量：≤14Kg。

四、配置需求:

主机×1

固定床体×1

颈部牵引带×1

骨盆牵引带×1

牵引棒×1

患者遥控器×1

枕头×1

电源线×1

三角垫×1

储物盒×1

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期 12 个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中  1 条不满足将导致废标；其余非★项如有  3 条或  3 条以上不符则亦将视为废标。