大庆油田总医院病床采购项目技术参数及配置需求

一、项目名称：病床

二、预算金额： 2000元每张   11张共计22000元

三、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

规格尺寸≥2050×930×550mm，每项误差：±50mm

1.床体冷轧钢材质焊接制作，床板为多段式全钢结构，每段≥88mm，床板实际测量厚度≥1.0mm,床板四支撑力结构，有效转移床板承重，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床的使用寿命。

2.摇杆系统2套，背部升降≥0-75°腿部升降≥0-45°误差：±50mm

3.床框：采用复合相关国家标准的40×80厚度≥1.5mm,冷轧钢管焊接。

4.床腿：采用复合相关国家标准的50×50厚度≥1.5mm,冷轧钢管焊接。

5.床腿和床框连接处要求焊接成型，不可用螺丝螺母固定。

6.床头及床尾板要求选用不变色的ABS材质制作，床尾处要求配有病历卡槽。床头防撞角要求150mm高度，或设若防撞轮高度75mm提供其一，床头全钢结构。

7.护栏要求不锈钢立柱护栏，全钢连接件。

8.要求配有置物筐。要求25管全钢制作。

9.脚轮要求，全钢架构轴承脚轮，全钢外壳厚度≥60mm，刹车踏板要求≥49mm坚固耐用。脚轮要求静音，脚轮可单组制动床头两个轮或者床尾两轮。

10.配有床垫、床上带餐桌。

11.提供产品彩页或图片及第一类医疗器械备案凭证及信息表。

四、其它

1、按采购人要求送到指定地点，负责安装。

2、包装完好无破损；每台外包装应明显标出产品名称、产品标准编号、商标、规格、定量、等级和生产企业名称、地址等。

3、以上条件必须全部满足，如有不符将视为废标。